ПРИЛОЖЕНИЕ

к Руководству по эксплуатации мини АТС MAXICOM™

серии  MXM500

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМНЫХ ТЕЛЕФОННЫХ АППАРАТОВ

MAXICOM™ STA24

И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ

KSTA-7248DSS

ВЕРСИЯ 30.8.1

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	3

2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ	6

2.4. АТС MXM500	7

3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ и ИНДИКАЦИИ	8

3.1. Описание, проверка	8

3.2. Использование командных кнопок	11

3.2.1. Командная кнопка CALL BK	12

3.2.2. Командная кнопка FLASH	13

3.2.3. Командная кнопка SPEED	13

3.2.4. Командная кнопка HOLD	13

3.2.5. Командные кнопки MUTE и SPEAKER	14

3.2.6. Командная кнопка VOLUME	14

3.2.7. Командная кнопка REDIAL	14

3.2.8. Командная кнопка CONFIG	15

3.2.9. Командная кнопка TRANS/PGN	15

3.2.10. Командная кнопка DND/FWD	15

РАБОТА С СТА	16

4.1. Управление спикерфоном СТА	18

4.2. Вызов абонента или группы абонентов	19

4.3. Вызов ГГС	20

4.4. Включение спикерфона вызываемого СТА	21

4.5. Выход на внешние линии и набор внешних номеров	21

4.6. Тональный донабор	23

4.7. Приём поступающего Вызова	24

4.8. Передача внешнего соединения	25

5. ПРОГРАММИРОВАНИЕ КНОПОК и ФУНКЦИЙ	26

5.1. Включение режима программирования	26

5.2. Выключение режима программирования	27

5.3. Установка и снятие привязки дополнительных консолей к СТА	27

5.4. Просмотр и задание значений программируемых кнопок	29

5.5. Просмотр и задание значений ячеек абонентской “записной книжки”	30

5.6. Ввод установки “Будильника”	32

5.7. Ввод установки “Таймера”	32

5.8. Ввод установки “Следуй за мной”	33

Полная коммерческая и техническая информация по продукции

ООО "Мультиком" размещена на официальном сайте фирмы

www.multicom.ru

Данное «Приложение…» описывает работу системных телефонных аппаратов MAXICOM™ STA24 версии исполнения v.18 и консолей KSTA-7248DSS с мини АТС MAXICOM™ моделей МХМ500 (далее – станция, АТС).  АТС должны иметь соответствующие комплектацию.

Для эффективного использования системного телефонного аппарата, кроме данного документа следует внимательно изучить Руководство по эксплуатации соответствующей АТС.

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Системный телефонный аппарат MAXICOM™ STA24 (далее – телефон, СТА), является телефонным аппаратом повышенной комфортности. Не являясь  обязательным элементом в составе мини АТС, он позволяет абоненту более эффективно и наглядно использовать связь (см. Рис. 1). СТА позволяет выполнять многие функции станции путем нажатия лишь одной кнопки с индивидуальным выбором набора этих функций самим пользователем, предоставляет возможность контроля состояния внешних и абонентских линий связи, каналов громкоговорящей связи (ГГС), обеспечивает визуальный контроль выполняемых абонентом действий, индикацию режимов и подсказок на дисплее и светодиодными индикаторами. С системного аппарата можно применять функцию сбор конференции путём нажатия одной кнопки. При работе с СТА не требуется выполнять функции АТС через кнопку FLASH («ФЛЭШ»).

Для реализации своих преимуществ, кроме стандартных цифровых кнопок (тастатуры), СТА имеет:

- 24 командные кнопки, программируемые пользователем с двухцветной индикацией,

- два многофункциональных светодиодных индикатора,

-  большой, высококонтрастный, трехстрочный дисплей с 24-мя символами в каждой строке и подсветкой.  Информация на дисплее может отображаться как на русском, так и на английском языке.

- Возможность настенного монтажа

(при наличии комплекта для настенного монтажа)

Аппарат имеет возможность регулировки:

- громкости вызывного сигнала,

- уровня звуковых сигналов в трубке и спикерфона,

Для удобства пользователя телефон снабжён встроенным информационным вкладышем с краткими подсказками по эффективному использованию сервисных возможностей аппарата и АТС.

Рис. 1  Системный телефонный аппарат MAXICOM™ STA24.

Дополнительная консоль KSTA-7248DSS совместимая с СТА (далее консоль, KСTA) используется для расширения поля программируемых кнопок СТА – каждая консоль добавляет 48 таких кнопок.

Рис. 2  Дополнительная консоль KSTA-7248DSS.

# 2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Каждый СТА или консоль подключается по 2-х проводной линией связи к специальному порту АТС, отличному от портов, предназначенных для подключения обычных телефонных аппаратов. И СТА, и консоли могут быть подключены только к 6-му и 8-му порту станции в любой полярности.

Для правильной работы СТА, в АТС достаточно обычного программирования абонентских установок линии, соответствующей данному системному аппарату (см. E2.2 Руководства по эксплуатации АТС).

Каждая консоль, независимо от порта её подключения к АТС, должна быть программно привязана к одному (и только одному) СТА для установления логической связи с ним. Кнопки консоли программируются идентично программированию кнопок СТА.

ВНИМАНИЕ. Следует помнить, что порты системных аппаратов являются уникальными и никакие телефонные аппараты кроме разрешённых изготовителем к ним подключать нельзя. Перед подключением СТА и консолей внимательно изучите их Руководства по эксплуатации.

## 2.4. АТС MXM 500

LDP DSALKSDFJL подключается к плате AD62P по двум проводам к портам 8 и/или 6. Полярность роли не играет.  К одной плате может быть подключено 2 аппарата (системники или консоли).

Системные телефоны STA24 и консоли KSTA-7248DSS будут функционировать со станциями моделей MXM500 под управлением рабочей программы и с установленными блоками AD62P (далее модуль). Для подключения цифровых аппаратов каждый модуль оборудован 2-мя одинаковыми портами (6 и 8 порт), обеспечивающими работу до 2-х СТА и/или консолей. При этом, комплектам модуля присваиваются 2 чётных аппаратных номера АЛ, соответствующих месту установки модуля.

3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ и ИНДИКАЦИИ

## 3.1. Описание, проверка

Органы управления и индикации СТА составляют следующие функциональные группы:

- программируемые (мягкие) кнопки

- командные (жёсткие) кнопки

- кнопки набора цифр и знаков (тастатура)

- дисплей

- светодиодные индикаторы.

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ КНОПКИ с правой стороны аппарата. Их функционирование и программирование описаны в соответствующих разделах руководства по эксплуатации MAXICOM MXM500.

Расположены в правой половине лицевой панели СТА и имеют обозначение 0...24. Каждая кнопка может быть так запрограммирована пользователем, что её нажатие приведёт к автоматическому набору записанных цифр, и выполнению одной из функций АТС. При этом, вызов можно производить нажатием на соответствующую кнопку, без снятия трубки или включения спикерфона. При нажатии любой запрограммированной кнопки, СТА выполнит действия, соответствующие занесённому в неё номеру. При выполнении каких-либо функций, на дисплее СТА будет отображаться соответствующая информация.

Состояние объекта отображается у тех кнопок, значения которых соответствуют вызову негрупповых объектов станции, т.е. значению кнопки присвоен номер какого либо физического порта.

КОМАНДНЫЕ КНОПКИ находятся в левой части нижней половины лицевой панели СТА и предназначены для выполнения определённых, не изменяемых пользователем функций. У этих кнопок есть возможность подтверждать факт нажатия лёгким звуковым сигналом.

ТАСТАТУРА расположена в правой части нижней половины лицевой панели СТА и является аналогом тастатуры обычного телефонного аппарата. Кнопки тастатуры имеют стандартное обозначение 1...9, *, 0, #.

ДИСПЛЕЙ (жидкокристаллический индикатор, ЖКИ) находится в верхней части лицевой панели СТА, на него в процессе работы выводится оперативная информация на английском или русском языках. Дисплей отображает 3 строки по 24 символа с подсветкой. В исходном режиме подсветка включается только во время активной работы аппарата.

СВЕТОДИОДНЫЕ КРАСНЫЕ ИНДИКАТОРЫ SPEAKER и ALARM  различными схемами свечения  отображают режимы работы СТА.

Индикатор SPEAKER находится рядом с одноимённой командной кнопкой. Он показывает наличие Вызова, состояние спикерфона. Индикатор моргает при наличии вызова, и горит при положенной трубке и включенном спикерфоне.

Многофункциональный индикатор ALARM находится в правом верхнем углу СТА, рядом с дисплеем. Он отображает состояние функций Заказ соединения и Заказ автодозвона, установку “Будильника” или  “Таймера”, наличие второго соединения.

| Свечение | Состояние |
| --- | --- |
| не горит | всё выключено |
| часто мигает красный | на СТА пришёл Вызов |
| горит красный, трубка не снята | спикерфон включён, микрофон включён |

Обозначения и индикация команд

| Индикация либо обозначение | Команды |
| --- | --- |
| Отображается на дисплее | Заказ, “Будильник” или “Таймер” установлен, но ещё не выполнен |
| часто мигает красный, звуковой сигнал | Заказ выполнен или сработал “Будильник” или “Таймер” |
| часто мигает красный | СТА участвует в двух независимых соединениях |
| Горит красным кнопка SPEAKER | спикерфон и микрофон выключены, но включатся при опускании трубки |
| Отображается на дисплее команда MUTE | спикерфон включён, микрофон выключен |
| Горит красным кнопка DND/FWD | Включён режим не беспокоить |

На лицевой панели консоли KSTA-7248DSS  расположены только программируемые кнопки, их 48; они являются расширением поля программируемых кнопок СТА и работают так же, как кнопки СТА.

## 3.2. Использование командных кнопок

Командные кнопки предназначены для управления телефонным аппаратом и ускоренного вызова некоторых важных функций станции.

Назначение командных кнопок кратко описывается в приведённой ниже таблице и полностью - в указанных в ней пунктах данного документа.

| Командные кнопки | п.п. | Функции |
| --- | --- | --- |
| CALL BK [кол бэк] | 3.2.1 | управление функциями Заказ соединения, Заказ автодозвона |
| FLASH [флэш] | 5.3, 5.4, 5.5, 5.10 | служебные функции в режиме программирования СТА |
|  | 3.2.2 | аналог кнопки Флэш на обычном ТА |
| SPEED [ме́мори] | 4.5 | вызов внешнего номера из абонентской “записной книжки” |
|  | 5.5 | запись номера в абонентскую “записную книжку” |
| MUTE [мьют] | 4.1 | управление микрофоном спикерфона СТА |
| HOLD [холд] | 3.2.4 | перехват “чужого” внешнего Вызова, объединение двух соединений, вывод внешних абонентов из состояния Ожидание |
| SPEAKER [спи́кер] | 4.1 | управление спикерфоном СТА |
| VOLUME [во́льюм] | 3.2.6 | регулировка уровня громкости трубки, спикерфона и звонка |
| * (звёздочка) | 4.6 | включение тонального набора (DTMF) |
| REDIAL [рида́йэл] | 3.2.7 | повтор набора внешнего номера |
| CONFIG [конфи́г] | 5.1, 5.2 | режим программирования СТА |
|  | 4.6 | включение и выключение тонального набора (DTMF) |
|  | 5.9 | задание кнопки для быстрого сбора конференции |
| TRANS/PGN [ко́нсол] | 3.2.9 | выделение соединения из конференции |
|  | 5.3 | привязка консоли к СТА |
| DND/FWD [би́зи] | 3.2.10 | управление функцией “Не беспокоить!” |
| VOLUME [во́льюм] | 3.2.6 | регулировка чувствительности микрофона трубки и спикерфона |

## 3.2.1. Командная кнопка CALL BK

Команда CALL BK [кол бэк] предназначена для выполнения функций Заказ соединения и Заказ автодозвона. Нажатие этой кнопки в ситуациях, допускающих установку Заказа, приводит к выполнению этой функции, о чём станция сигнализирует сигналом “Заказ принят”. В иных случаях нажатие этой кнопки вызывает подачу станцией сигнала “Ошибка” и переход в состояние ожидания ввода системных номеров (набора).

Индикация состояния Заказа отображается многофункциональным индикатором ALARM, расположенным в верхнем правом углу СТА, рядом с дисплеем.

| Свечение | Состояние |
| --- | --- |
| погашен | Заказ не установлен |
| постоянно горит зелёный | Заказ установлен, но ещё не выполнен |
| часто мигает зелёный | Заказ выполнен |

Снятие Заказа производится повторным нажатием кнопки CALL BK или набором 69.

## 3.2.2. Командная кнопка FLASH

Многофункциональная командная кнопка FLASH [флэш] используется для различных служебных целей при  программировании некоторых функций СТА (см. п.п. 5.3, 5.4, 5.5 и 5.10 данного Приложения).

Для нормального функционирования СТА не требуется использовать команду FLASH перед запуском сервисных функций АТС, в отличие от того, как это делается  при работе на обычном кнопочном телефонном аппарате.

## 3.2.3. Командная кнопка SPEED

Команда SPEED [ме́мори] предназначена для упрощения выполнения функции Сокращённый набор из абонентской “записной книжки” (см. п. 4.5 и п. 5.5 данного Приложения).

## 3.2.4. Командная кнопка HOLD

Команда HOLD [холд] предназначена для выполнения функций Перехват “чужого” внешнего вызова, Объединение двух соединений, Вывод внешних абонентов из состояния “Ожидание”, нажатие этой кнопки равносильно набору команды 8. СТА после этого переходит в состояние ожидания ввода номера ли команды. Часто мигающий красным цветом индикатор ALARM в верхнем правом верхнем углу СТА отображает наличие в текущем соединении СЛ в состоянии Ожидание или участие данного СТА в двух соединениях.

## 3.2.5. Командные кнопки MUTE и SPEAKER

Командными кнопками MUTE [мьют] и SPEAKER [спи́кер] осуществляется управление спикерфоном СТА.

## 3.2.6. Командная кнопка VOLUME

Ниже тастатуры на  корпусе СТА расположена двухпозиционная кнопка VOLUME [во́льюм]. С её помощью регулируются громкости вызывного сигнала, динамиков спикерфона и трубки - регулировка производится соответственно во время поступления вызова, при работе спикерфона или при снятой трубке. Нажатие на левый край кнопки - VOLUME - уменьшает уровень соответствующего сигнала, на правый - VOLUME - увеличивает его.

Следует помнить, что при отключении СТА от станции или перебоях в электропитании станции все настройки громкости возвращаются к заводским установкам.

При плохой слышимости на другом конце соединения, этой же кнопкой можно временно - только на текущий сеанс связи - увеличить чувствительность микрофонов трубки и спикерфона. Для этого надо во время разговора последовательно нажать KEY MODE и VOLUME (справа), возврат к исходному значению чувствительности -  KEY MODE и VOLUME (слева).

## 3.2.7. Командная кнопка REDIAL

Команда REDIAL [рида́йэл] предназначена для выполнения функции Повторный набор по внешней линии, нажатие этой кнопки равносильно набору команды 59.

Пользоваться этой функцией можно только не опуская трубку (не выключая спикерфона) после предыдущего набора по СЛ.

## 3.2.8. Командная кнопка CONFIG

Команда CONFIG [конфи́г] предназначена для входа и выхода из режима программирования СТА, для включения и выключения режима тонального набора с СТА, находящегося в соединении, а также для задания мягкой кнопки, предназначенной для сбора конференции.

## 3.2.9. Командная кнопка TRANS/PGN

Команда TRANS/PGN [ко́нсол] предназначена для выполнения двух функций.

Во время внешней конференции  эта команда вызывает функцию Выделение СЛ при конференции, нажатие этой кнопки равносильно набору команды 51. СТА после этого переходит в состояние ожидания ввода абонентом системных номеров.

В режиме программирования СТА эта команда запускает процедуру привязки консоли к СТА. Команда так же запускается нажатием кнопки TRANS/PGN.

## 3.2.10. Командная кнопка DND/FWD

Командой DND/FWD [би́зи] включается и выключается режим “Не беспокоить!”, после чего СТА переходит в состояние ожидания ввода абонентом системных команд.

Индикацией включённого режима “Не беспокоить!” является ритмичное мигание красным цветом индикатора командной кнопки SPEAKER.

# РАБОТА С СТА

Изучая данный документ, следует помнить, что в нём рассмотрены только специфические особенности реализации функций АТС с системного телефонного аппарата. Полный перечень функций АТС и правила их использования приведены в Руководстве по эксплуатации соответствующей АТС, раздел D.

Системным телефоном можно пользоваться как обычным телефонным аппаратом (ТА), набирая все номера и команды АТС с тастатуры (поля цифровых кнопок), при этом выполнение всех функций будет полностью идентично выполнению тех же функций с обычного телефона. Однако, использование СТА позволяет работать со станцией намного гибче и нагляднее. Основное отличие от обычного ТА - выполнение многих функций АТС путем нажатия всего лишь одной кнопки, причём,  набор этих функций выбирает сам пользователь. Также,  СТА предоставляет абоненту возможность оперативного контроля состояния СЛ, АЛ и ГГС, обеспечивает визуальный контроль выполняемых абонентом действий, индикацию режимов и подсказок на дисплее СТА.  При работе с СТА  не требуется выполнять большинство функций АТС через кнопку FLASH.

В исходном состоянии (трубка положена, спикерфон выключен) на дисплее выводится следующее сообщение:

| Maxicom MXM500 HH:MM:SS | ← наименование станции ← системное время в режиме “день” |
| --- | --- |
| Максиком MXM500 HH:MM:SS | ← наименование станции ← системное время в режиме “день” |

или

| Maxicom MXM500 HH"MM"SS | ← наименование станции ← системное время в режиме “ночь” |
| --- | --- |
| Максиком MXM500 HH"MM"SS | ← наименование станции ← системное время в режиме “ночь” |

Здесь и далее приводятся тексты на дисплее для английского и русского режимов индикации - если между ними есть отличия. По умолчанию установлен английский язык, режим русского языка устанавливается программированием порта, к которому подключён системный телефон в АТС.

Если вы снимете трубку, включите спикерфон или нажмёте любую кнопку на тастатуре, СТА перейдет в режим ожидания полного ввода системного номера (номера абонента или команду АТС). Нажатие любой кнопки СТА станция обрабатывает так, как если бы сначала был включён спикерфон (или снята трубка), а затем была нажата кнопка. На дисплее выводится следующее сообщение:

ENTER COMMAND: XXX... HH:MM:SS

Ввод команды: XXX… HH:MM:SS

где     XXX… - вводимые цифры системного номера.

Данное сообщение выводится также после выполнения каких-либо действий и означает, что СТА находится в состоянии ожидания ввода системных номеров. Например: после соединения с СЛ на дисплее СТА будет отображаться данное сообщение, а следовательно, при необходимости, можно выполнить допустимые действия с этим соединением (передача соединения, переключение и т. д.).

При нажатии любой запрограммированной кнопки из группы мягких кнопок, СТА выполнит действия, соответствующие запрограммированной системной команде (см. п. 5.4 данного Приложения). При этом не обязательно снимать трубку или включать спикерфон. При выполнении функций на дисплее СТА будет отображаться соответствующая информация. Индикаторы программируемых кнопок отображают текущее состояние запрограммированного под кнопку объекта. Использование программируемых кнопок описано в данном разделе Приложения, занесение в них команд - в разделе 5.

## 4.1. Управление спикерфоном СТА

Управление спикерфоном производится кнопками SPEAKER и MUTE.

Нажатие кнопки SPEAKER при выключенном спикерфоне включает его, при этом микрофон спикерфона также включается, и наоборот – нажатие SPEAKER при включённом спикерфоне выключает и спикерфон, и его микрофон. Нажатием кнопки MUTE производится включение/выключение отдельно микрофона спикерфона, но только при включённом спикерфоне. Индикатор кнопки SPEAKER показывает состояние спикерфона и его микрофона:

| Индикатор SPEAKER | Состояние |
| --- | --- |
| погашен | спикерфон выключен, микрофон выключен |
| горит красный, трубка не снята | спикерфон включён, микрофон включён |
| горит красный, трубка снята | спикерфон и микрофон выключены, но включатся при опускании трубки |
| мигает красный | спикерфон включён, микрофон выключен |

Спикерфоном можно управлять как при снятой, так и при положенной трубке. Снятие трубки при включённом спикерфоне автоматически выключает его и СТА переходит на работу от трубки, не прерывая соединение. При снятой трубке включённое состояние спикерфона лишь отображается индикатором SPEAKER, но ни микрофон, ни громкоговоритель не работают. Если при включённом спикерфоне положить трубку, то СТА, не прерывая соединения, автоматически перейдёт на работу от спикерфона. Если спикерфон выключен и трубка положена, то нажатие любой кнопки на лицевой панели СТА или объединённой с ним консоли, переводит его во включённое состояние. При этом станция обрабатывает нажатие кнопки так, как если бы сначала был включён спикерфон (или снята трубка), а затем была нажата кнопка, например: кнопка 12 запрограммирована на вызов АЛ218 - нажатие этой кнопки при выключенном спикерфоне и положенной трубке приведёт к включению спикерфона и посылке Вызова на АЛ218.

Спикерфон автоматически выключается через время, если трубка положена и станция подаёт сигнал “Отбой”. Важно не путать сигнал “Отбой” мини АТС с сигналами “Отбой” и  “Занято” от встречной АТС при внешнем соединении, т.к. в этом случае автоматического отключения спикерфона не произойдёт.

Громкость динамика и чувствительность микрофона спикерфона можно регулировать.

Модификация аппарата STA30m имеет разъём для подключения внешнего настольного микрофона (гнездо под штекер 3,5 мм). Встроенный микрофон у этого аппарата функционирует аналогично данному описанию, но при подключении внешнего микрофона встроенный микрофон автоматически отключается, а все его функции идентично обеспечивает внешний.

При определённых условиях пользователь СТА может передать звуковое  сообщение другому пользователю СТА без участия последнего, дистанционно включив динамик его спикерфона.

## 4.2. Вызов абонента или группы абонентов

Для того, чтобы вызвать необходимого абонента или группу абонентов, нажмите кнопку, запрограммированную соответствующим внутристанционным номером АЛ или группы АЛ. При этом на дисплее выводится следующее сообщение:

CALL ХХХ... HH:MM:SS

Вызов ХХХ... HH:MM:SS

где     ХХХ...    - номер вызываемой АЛ или группы АЛ.

Нажатие запрограммированной кнопки приводит к посылке Вызова при условии, что СТА не получает Вызов от другого объекта станции, не получает сигнал “Отбой” от станции или не участвует в соединении с СЛ в режиме “Без сервиса” (“ФАКС”)

Если на Вашем СТА или консоли нет запрограммированной кнопки нужного абонента, наберите его номер на тастатуре как с обычного телефонного аппарата.

Если вызываемый Вами абонент оказался занят, Вы услышите сигнал “Занято”, а на дисплее СТА выводится следующее сообщение:

CALL ХХХ... DND/FWD HH:MM:SS

Вызов ХХХ... Занят HH:MM:SS

где     ХХХ...    - номер вызываемого абонента.

Вы можете подключиться к занятому абоненту, для этого следует второй раз нажать ту же программную кнопку, первое нажатие которой привело к получению сигнала “Занято”. Все условия выполнения функции подключения, описанные в D2.3 Руководства по эксплуатации АТС, действуют и при использовании СТА.

## 4.3. Вызов ГГС

Вызов ГГС осуществляется так же, как и вызов АЛ. Единственное отличие заключается в выводимой на дисплей информации. При Вызове ГГС на дисплее будет отображаться:

ENTER COMMAND: XXX HH:MM:SS

Ввод команды: XXX HH:MM:SS

где     XXX    - команда вызова ГГС.

Если канал ГГС занят, на дисплее СТА выводится следующее сообщение:

CALL XXX DND/FWD HH:MM:SS

Вызов XXX занят HH:MM:SS

где     XXX    - команда вызова ГГС.

Подключится к занятому каналу ГГС можно так же, как и к занятой АЛ - повторным нажатием той же кнопки вызова ГГС.

## 4.4. Включение спикерфона вызываемого СТА

Эта функция используется для дистанционного включения динамика спикерфона вызываемого СТА и последующей передачи устного сообщения в том случае, если этот вызываемый СТА не занят, но его абонент не отвечает на Вызов. После Вызова СТА с помощью запрограммированной кнопки повторное нажатие на ту же кнопку приведёт к включению спикерфона вызываемого СТА,  т.е. установится соединение. Следует особо подчеркнуть, что спикерфон вызываемого СТА включается в состоянии “MUTE”, т.е. с выключенным микрофоном. Для выполнения этой функции приоритет Вашей АЛ, заданный при программировании станции, должен быть выше или равен приоритету вызываемой АЛ.  При успешном выполнении функции станция подаёт в установленное соединение сигнал “Внимание”. В противном случае подаётся сигнал “Ошибка” и продолжается Вызов.

## 4.5. Выход на внешние линии и набор внешних номеров

Внешние вызовы с СТА можно осуществлять:

- обычным набором на тастатуре внутристанционного номера СЛ или направления СЛ и внешнего номера

- используя программируемые кнопки для выбора конкретных СЛ или направления СЛ и набором внешнего номера на тастатуре

- используя “записные книжки” АТС.

Для того, чтобы осуществить внешний звонок по конкретной внешней линии или конкретному направлению СЛ, нажмите на кнопку, запрограммированную внутристанционным номером нужной СЛ или направления СЛ (см. B3 Руководства по эксплуатации АТС), услышав сигнал “Готовность” наберите на тастатуре необходимый внешний номер. При необходимости дождитесь сигналов готовности промежуточных АТС.

На дисплее появляется следующее сообщение:

DIAL: <внешний номер> DIR: ХХХ... HH:MM:SS

Набор: <внешний номер> Напр: ХХХ… HH:MM:SS

где     ХХХ...    - внутристанционный номер соответствующей СЛ или направления СЛ.

Если соединение находится в режиме “Без сервиса” (“ФАКС”), то на дисплее дополнительно выводится признак режима - FAX:

DIAL: <внешний номер> DIR: FAX ХХХ... HH:MM:SS

Набор: <внешний номер> Напр: FAX ХХХ... HH:MM:SS

Абонентские, Групповые и Общие “записные книжки” станции предназначены для обеспечения быстрого набора внешних номеров во внешние линии за счёт предварительного занесения этих номеров в память станции.

С СТА использовать “записные книжки” можно следующим образом:

- обычным набором номера ячейки “записной книжки” на тастатуре

- использованием программируемых кнопок с занесёнными в них необходимыми номерами ячеек “записных книжках”

- использованием командной кнопки SPEED (работает только с Абонентской “записной книжкой”).

Для того, чтобы набрать внешний номер из Групповой или Общей “записной книжки”, необходимо запрограммировать мягкую кнопку на номер ячейки “записной книжки”, например 071, в которую администратором АТС предварительно занесен нужный Вам внешний номер. При этом под “внешним номером” в Групповых и Общей “записных книжках” понимается любая комбинация цифр и символов тастатуры кнопочного телефонного аппарата с активными и пассивными паузами и автоматическим переключением в тональный режим в нужных местах набора.

Командная кнопка SPEED предназначена для упрощения выполнения функции Сокращённый внешний набор из Абонентской “записной книжки”, нажатие этой кнопки равносильно набору команды. При этом на дисплее СТА отобразится следующая информация:

ENTER COMMAND: SP HH:MM:SS

Ввод команды: Яч HH:MM:SS

Затем с помощью кнопок тастатуры выберите номер необходимой ячейки (0…9). После ввода этой цифры АТС автоматически начнёт набор внешнего номера из Абонентской “записной книжки”. При этом надо помнить, что набор будет производиться по СЛ направления 9, доступной данному абоненту СТА.

Также, можно занести полный номер ячейки Абонентской “записной книжки”, например 065, в программируемую кнопку.

Предварительная запись внешних номеров в Абонентскую “записную книжку” производится самим пользователем непосредственно с данного СТА (см. п. 5.5 данного Приложения).

## 4.6. Тональный донабор

Данная функция может быть использована, если после соединения с АЛ или занятия СЛ и набора внешнего номера необходимо перевести СТА в режим тонального донабора и осуществить передачу тональных сигналов (DTMF).

Для осуществления данной функции необходимо соединиться с АЛ или произвести набор номера по СЛ любым известным способом и дождаться сигнала окончания набора “пипс”, после чего нажать кнопку * (звёздочка) (или нажать CONFIG) и выполнить набор тоном. При этом на дисплее СТА отобразится следующая информация:

TONE DIALING: XX…XX HH:MM:SS

Набор тоном:XX…XX HH:MM:SS

где     ХХ…ХХ – цифры и знаки тастатуры СТА, переданные в тональном режиме.

Для возврата СТА в режим обычной работы надо закончить сеанс связи просто положив трубку (выключив спикерфон) или нажать  CONFIG – в этом случае Вы останетесь в соединении и можете продолжить работать с СТА в импульсном режиме.

## 4.7. Приём поступающего Вызова

При поступлении на СТА Вызова от другого объекта станции на дисплее выводится следующее сообщение:

CALL FROM <объект> HH:MM:SS

Вызов от <объект> HH:MM:SS

где     <объект>    - источник вызова:

AL:XXX(YYYY)  - вызов от АЛ с внутристанционным номером ХХХ;

(YYYY) - её программный номер (если есть);

SL:NN        - вызов от СЛ с внутристанционным номером NN;

DF:N          - вызов от домофона с номером N.

Поступление Вызова сопровождается звонком аппарата и частым миганием зелёного индикатора SPEAKER.

Принять Вызов можно либо сняв трубку, либо включив спикерфон.

Если на СТА есть программируемая кнопка, соответствующая вызывающему объекту, то индикатор этой кнопки будет часто мигать,  а принять вызов можно просто нажав эту кнопку.

## 4.8. Передача внешнего соединения

Передача внешнего соединения другому абоненту осуществляется простым набором номера этого абонента (нажатия кнопки FLASH не требуется) или нажатием запрограммированной для вызова данного абонента мягкой кнопки.

# 5. ПРОГРАММИРОВАНИЕ КНОПОК и ФУНКЦИЙ

## 5.1. Включение режима программирования

Режим программирования СТА  предназначен для просмотра значений и программирования мягких кнопок СТА и ячеек абонентской “записной книжки”. В связи со значительным объёмом информации, заносимой в мягкие кнопки, программирование кнопок СТА и особенно консолей рекомендуется производить только с помощью конфигуратора АТС.

Режим программирования используется также для установления логической связи дополнительных консолей и конкретного СТА - привязки консоли к СТА.

Для того чтобы войти в режим программирования СТА  нажмите кнопку  CONFIG. СТА подаст сигнал “пипс”, на дисплей выводится сообщение:

CONFIGURE

Программирование

Во время действия режима программирования СТА отсутствует возможность управления связью, индикаторы запрограммированных кнопок отображают не состояние заданных объектов, а наличие запрограммированного значения: индикаторы запрограммированных кнопок часто мигают, а индикаторы незапрограммированных кнопок погашены. При включённом режиме программирования СТА действия (нажатие кнопок) следует производить с интервалом не более 5 сек, иначе режим программирования автоматически выключается.

## 5.2. Выключение режима программирования

Для того, чтобы выйти из режима программирования СТА, нажмите кнопку  CONFIG или выключите спикерфон кнопкой SPEAKER. Если Вы вошли в режим программирования при снятой трубке, то для выхода просто положите трубку. Следует учесть, что при отсутствии каких-либо действий в течение 5 сек, СТА автоматически выйдет из режима программирования.

## 5.3. Установка и снятие привязки дополнительных консолей к СТА

Для обеспечения работы СТА совместно с одной или несколькими консолями должна быть установлена программная привязка каждой консоли к этому СТА. Каждая консоль может быть привязана только к одному СТА. При первом включении консоль не имеет привязки. Отсутствие привязки индицируется миганием пяти индикаторов в нижнем ряду кнопок  консоли с периодом 1 сек.

Количество консолей, привязанных к одному СТА не ограничено, при этом физически и СТА, и консоли могут быть подключены к любым портам СТА станции (см. раздел 2 данного Приложения).

Для привязки следует войти в режим программирования СТА и выполнить следующие действия:

1. На СТА  нажмите кнопку  TRANS/PGN, на дисплее выводится текст:

АЛХХХ(YYYY) LINK ID: nn

АЛХХХ(YYYY) Наш СТА: nn

где	     nn    - условный номер СТА в системе.

XXX(YYYY)  - аппаратный (программный) номер СТА .

Станция подаёт сигнал “пипс”. Выключаются все индикаторы программируемых кнопок СТА кроме той, номер которой равен nn - этот индикатор светится непрерывно. На всех непривязанных консолях индикатор с номером nn часто мигает, а на всех привязанных к данному СТА консолях индикатор nn светится непрерывно, остальные индикаторы погашены.

2. На тех непривязанных консолях, которые требуется привязать к данному СТА, нажать кнопку номер nn при счёте кнопок слева направо и сверху вниз начиная с левой верхней. При этом происходит привязка консолей, станция подаёт сигнал “пипс” в ответ на каждую выполненную привязку. Индикаторы nn отображают состояние привязки консолей:

- мигает - консоль не привязана к СТА nn

- светится непрерывно - консоль привязана к СТА nn.

На дисплее выводится следующий текст:

АЛХХХ(YYYY) LINK ID: nn LINKED AL:XXX(YYYY)

АЛХХХ(YYYY) Наш СТА: nn Связь с АЛ:XXX(YYYY) консолей

где     nn    - условный номер СТА в системе;

XXX(YYYY)  - аппаратный (программный) номер СТА, для которого выполнена привязка.

Нажатие кнопки с номером nn на СТА также допускается. При этом на дисплей выводится информация об аппаратном (программном) номере СТА.

Эта же команда используется для выключения привязок всех консолей, привязанных к данному СТА. Для этого следует нажать кнопку FLASH во время действия команды. На дисплее выводится следующий текст:

АЛХХХ(YYYY) LINK ID: nn UNLINKED ALL

АЛХХХ(YYYY) Наш СТА: nn нет привязанных консолей

При работе станции возможна ситуация, когда консоль привязана к СТА, с которым станция не может установить связь (например, СТА отсоединён от розетки). В этом случае на консоли с периодом 1 сек мигают два нижних крайних индикатора.

## 5.4. Просмотр и задание значений программируемых кнопок

Программирование мягких кнопок возможно как с самого СТА (см. ниже), так и с компьютера, подключённого к АТС, стандартным конфигуратором каждой модели АТС. В связи со значительным объёмом информации, заносимой в мягкие кнопки, программирование кнопок СТА и особенно консолей рекомендуется производить только с помощью конфигуратора АТС.

В режиме программирования СТА  нажатие любой программируемой (мягкой) кнопки СТА открывает доступ к её значению.

При этом индикатор указанной кнопки включается в режим непрерывного свечения, а на дисплее появляется следующий текст:

CK = XXX… NEW =

исх = ХХХ... Новое =

где     ХХХ...    - текущее значение, если оно было задано ранее.

Станция подаёт сигнал “пипс”. Если далее нажать другую запрограммированную кнопку, то на дисплее отобразится её значение и т.д. Таким образом реализуется просмотр значений программируемых кнопок.

Для изменения значений кнопок необходимо выполнить следующие действия. В режиме программирования СТА нажмите необходимую программируемую кнопку, а затем с помощью тастатуры введите новое значение. При этом в строке NEW (Новое) будут отображаться вводимые вами данные.

Следует помнить, что каждая мягкая кнопка может быть запрограммирована пользователем одним и только одним полным системным номером (командой АТС). При вводе нового значения производится автоматический контроль правильности вводимого значения команд. Допустимым является набор системных номеров, приведенных в разделе В2 “Нумерация” Руководства по эксплуатации АТС в части:

- номера АЛ

- номера групп АЛ

- номера СЛ

- номера каналов ГГС,

а также номера ячеек записных книжек. При обнаружении несоответствия станция подаёт сигнал “Ошибка”.

Запись нового значения происходит при нажатии кнопки FLASH. При этом также производится указанный выше контроль соответствия и запись не происходит, если соответствие не выполнено. Отсутствие нового значения также допустимо. В этом случае значение запрограммированной кнопки очищается. После нажатия кнопки FLASH закрывается доступ к значению программируемой кнопки и её индикатор гаснет, если значение не было задано, либо включается в режим частого мигания. Станция подаёт сигнал “пипс”, если запись выполнена, либо “Ошибка” в противном случае.

Во время ввода нового значения можно нажать любую программируемую кнопку. При этом закрывается доступ к значению текущей программируемой кнопки и открывается доступ к вновь указанной. Данную возможность удобно использовать, если при наборе нового значения допущена ошибка - достаточно ещё раз нажать  ту же программируемую кнопку и набрать значение заново.

## 5.5. Просмотр и задание значений ячеек абонентской “записной книжки”

В памяти станции каждому абоненту выделено по 10 ячеек абонентской “записной книжки”.

Запись и просмотр значений внешних номеров в эти ячейки можно производить в режиме программирования СТА. Нажатие командной кнопки SPEED инициирует работу с ячейкой абонентской “записной книжки”, при этом на дисплее выводится следующий текст:

SP?

Яч?

Станция подаёт сигнал “пипс”. Далее следует нажать цифровую кнопку тастатуры (0...9), соответствующую номеру ячейки абонентской “записной книжки”. При этом открывается доступ к значению указанной ячейки. На дисплее появляется следующий текст:

SPn = <внешний номер> NEW =

Ячn = <внешний номер> Новое =

где     n    - номер ячейки абонентской “записной книжки” (от 0 до 9),

<внешний номер>    - текущее значение, если оно было задано ранее.

Новое значение записывается в память АТС и становится текущим.

Если далее нажать SPEED и другую цифровую кнопку тастатуры, то на дисплее отобразится значение другой ячейки абонентской “записной книжки” и т.д. Таким образом реализуется просмотр значений абонентской “записной книжки”. Нажатие цифровых кнопок тастатуры при открытом доступе к ячейке абонентской “записной книжки” отображается в строке NEW (Новое), однако, значение ячейки абонентской “записной книжки” остается неизменным. Новое значение может содержать только цифры; нецифровые символы тастатуры «звёздочка» и «решётка», а также спецсимволы переключения в тональный набор и вставки пауз в наборе номера абонентская записная книжка не поддерживает . Выход на городские линии из книжки осуществляется по  СЛ направления 9, разрешённым абоненту СТА. Количество цифр в одной ячейке не должно превышать 16, при попытке ввести 17-ю цифру станция подаёт сигнал “Ошибка” и игнорирует ввод.

Запись нового значения происходит при нажатии кнопки FLASH. При отсутствии нового значения ячейка абонентской “записной книжки” очищается. После нажатия кнопки FLASH закрывается доступ к значению ячейки абонентской “записной книжки”, станция подаёт сигнал “пипс”. Во время ввода нового значения можно нажать командную кнопку SPEED и цифру (номер ячейки). При этом закрывается доступ к значению текущей ячейки абонентской “записной книжки” и открывается доступ к вновь указанной. Данную возможность удобно использовать, если при наборе нового значения допущена ошибка - достаточно нажать SPEED и номер ячейки, доступ к значению которой сейчас открыт, и заново набрать значение.

Записать и удалить внешний номер в абонентской “записной книжке” можно и не входя в режим программирования СТА, а воспользовавшись процедурой, предназначенной для обычных телефонных аппаратов. При этом на дисплей СТА выводится следующее сообщение:

VALUE :<внешний номер> SPEED n SET

Знач. :<внешний номер> Номер записи n

где     <внешний номер>    - вводимый внешний номер,

n    - номер ячейки абонентской “записной книжки”.

## 5.6. Ввод установки “Будильника”

Для установки  “Будильника” надо набрать, на дисплей выводится следующее сообщение:

CLOCK/TIMER SET HH:MM NEW CLOCK SET = hh:mm

Таймер/Будильник HH:MM Будильник = hh:mm

где     HH:MM    - текущая установка (время срабатывания),

hh:mm - новое время срабатывания, вводимое при выполнении функции.

Выключить “Будильник” до его срабатывания – набрать 61 (услышать сигнал “пипс”), 11 (сигнал “пипс”), положить трубку или выключить спикерфон.

## 5.7. Ввод установки “Таймера”

Для установки  “Таймера” надо набрать 62, на дисплей выводится следующее сообщение:

CLOCK/TIMER SET HH:MM NEW TIMER SET = hh:mm

Таймер/Будильник HH:MM Таймер = hh:mm

где     HH:MM    - текущая установка (время срабатывания),

hh:mm - вводимый интервал срабатывания.

Выключить “Таймер” до его срабатывания – набрать 61 (услышать сигнал “пипс”), 11 (сигнал “пипс”), положить трубку или выключить спикерфон.

## 5.8. Ввод установки “Следуй за мной”

Для включения функции Следуй за мной надо набрать 65 (услышать сигнал “пипс”), номер своей АЛ (сигнал “пипс”), номер АЛ, куда требуется переадресовать Вызовы (сигнал “пипс”), и положить трубку (см. D5.6 Руководства по эксплуатации АТС), на дисплей выводится следующее сообщение:

CROSSING SET XXX(YYYY) NEW SET = nnnn->kkkk

Следуй за мной XXX(YYYY) Новая уст. = nnnn->kkkk

где     XXX(YYYY)    - текущая установка переадресации:

XXX              - аппаратный номер АЛ, куда переадресован вызов;

(YYYY)    - программный номер этой АЛ (если есть);

nnnn -> kkkk    - вводимая команда переадресации.

Для отключения функции Следуй за мной наберите 65 (сигнал “пипс”), номер своей АЛ (сигнал “пипс”) и положите трубку.

# ДЛЯ ЗАМЕТОК

# Footnotes

Здесь и далее под громкоговорящей связью имеются в виду внешние громкоговорящие  системы мини АТС; система громкой связи самого СТА (hands free)  именуется "спикерфон" (SPEAKER).

Надо помнить, что команда MUTE управляет только микрофоном спикерфона (или внешнего микрофона) и никак не воздействует на микрофон трубки.